## Slide 1: Anahtarlama

## Slide 2: Konular
Devre Anahtarlamalı Ağlar
Datagram Ağlar
Sanal Devre Ağlar (Virtual Circuit)
Switch Yapısı

## Slide 3: Giriş
Anahtarlamalı ağlar düğümler arasındaki bağlantıyı switch’lerle yapar.
Anahtarlamalı ağlarda switch’lerden bazıları uç sistemlere bağlıdır, bazıları ise yönlendirme için kullanılır.
Şekildeki ağ yapısında A,B,C,D,… uç sistemlerdir, I, II, III, IV ve V switch’tir.

## Slide 4: Giriş
3 çeşit anahtarlama yapılır: circuit switching (devre anahtarlama), packet switching (paket anahtarlama) ve message switching (mesaj anahtarlama).
Paket anahtarlamalı ağlar iki gruptur: datagram ağlar ve virtual‐circuit ağlar.

## Slide 5: Message Switched ağlar
Mesaj anahtarlamalı ağlarda her switch tüm mesajı aldıktan sonra bir sonraki switch’e yönlendirir
  Hop‐by‐hop
  Önceden yol kurulmaz
Alt katmanlarda uygulanmaz
Genelde uygulamalarda kullanılır
  Örnek: e‐mail uygulamaları

## Slide 6: Circuit‐switched ağlar
Circuit‐switched ağlar fiziksel bağlı switch’lerden oluşur.
İki cihaz arasındaki her bağlantı link üzerinde özel olarak ayrılmış (dedicated) kanalı kullanır.
Her link FDM veya TDM ile n kanala bölünebilir.
Şekilde 4 switch ve 4 link’ten oluşan basit circuit‐switched ağ görülmektedir. (FDM veya TDM ile n = 3 kanal oluşturulmuştur)

## Slide 7: Circuit‐switched ağlar
Bir uç sistem diğeriyle bağlantı için istekte bulunur (setup phase)
Bir circuit (devre) bütün linklerde ayrılır ve tüm kanalların birleşimi atanmış bir yol oluşturur.
Yol oluşturulduktan sonra veri transferi gerçekleştirilir (data transfer).
Transfer bittikten sonra devre kaldırılır (teardown).
Circuit‐switching fiziksel katmanda oluşturulur.
İletişimden önce uç birimler kaynak ayırma işlemi yapar ve iletişim sonuna kadar bu kaynaklar kullanılır.
İletişim süresince FDM veya TDM’le oluşturulan kanallar, switch buffer’ları, switch işlem zamanı ve switch giriş/çıkış portları veri transferi için ayrılmış olur.
Data transfer sırasında adresleme gerekmez, setup sırasında end‐to‐end adresleme yapılır.

## Slide 8: Circuit‐switched ağlar
Örnek
  Şekilde 8 telefon birbirine bağlanıyor.
  Her link FDM ile iki ses kanalı oluşturur. Her link için bant genişliği 8 kHz.

## Slide 9: Circuit‐switched ağlar
Örnek
Şekilde özel bir şirket için circuit‐switched ağ ile iki farklı ofisteki bilgisayarlar birbirine bağlıdır.
Ofisler 1,544 Mbps bir kiralık T‐line ile birbirine bağlıdır.
4x8 iki switch kullanılmaktadır. Çıkışlardan 4 tanesi diğer ofisle bağlantı için, diğerleri ofis içi bağlantı için kullanılmaktadır.

## Slide 10: Circuit‐switched ağlar
Circuit‐switched ağda iletişim üç aşamada gerçekleştirilir: connection setup, data transfer ve connection teardown.
İki uç sistem iletişime başlamadan önce bir devre kurulmalıdır. Ayrılmış/atanmış bir devre, switch’ler arasında bir uçtan diğer uca gidebilecek kanallar oluşturulmasıdır.
Bir bağlantı oluşturulması hedef uç sistemin acknowledment bilgisini kaynağa göndermesiyle tamamlanır.
Bağlantı oluşturulduktan sonra iki uç sistem arasında veri transferi başlatılır.
İki uç sistem bağlantıyı bitirmeye karar verdiğinde tüm switch’lere sinyal gönderilerek ayrılmış/atanmış kaynaklar serbest bırakılır.

## Slide 11: Circuit‐switched ağlar
Circuit‐switched ağlarda, iki uç arasında tüm iletişim boyunca kaynak ayrıldığından diğer ağlara göre verimli değildir 
Veri transferi olmasa dahi, ayrılan kaynaklar diğer uç sistemler tarafından kullanılamazlar
Circuit‐switched ağlarda gecikme diğer ağlara göre çok daha azdır 
Hiçbir switch’te bekleme olmaz 
Setup aşamasındaki toplam gecikme kaynaktan hedefe istek için yayılım gecikmesi ve hedeften kaynağa ackowledgment bilgisinin dönme zamanıdır.

## Slide 12: Datagram ağlar
Bir mesaj paket anahtarlamalı ağda gönderilirken sabit veya değişken boyutlarda paketlere bölünür.
Paket anahtarlamada paketler için kaynak ayrılmaz. Paketler FIFO yaklaşımıyla işleme alınırlar ve işlemlerde gecikme olur.
Datagram ağlarda her paket tek başına değerlendirilir.
Datagram anahtarlama network layer’da gerçekleştirilir.
Datagram ağlar connectionless/bağlantısız ağlardır.

## Slide 13: Datagram ağlar
Her switch hedef adreslerden oluşan bir yönlendirme tablosuna (routing table) sahiptir.
Yönlendirme tablosu dinamik olarak güncellenir.
Her paket header kısmında hedef adresi içerir.
Bir paket switch’e geldiğinde hedef adres alınır ve yönlendirme tablosunda kayıtlara bakılarak en uygun yol seçilir.

## Slide 14: Datagram ağlar
Verimlilik virtual‐circuit ağlara göre daha iyidir.
Datagram ağlarda gecikme virtual‐circuit ağlara göre çok fazladır.
Setup aşaması ve bağlantı sonlandırma aşaması olmamasına rağmen her switch gelen paket üzerinde işlem yaptığından gecikme çok olur.
Şekilde 3 tane transmission time (3T), 3 tane propagation delay (3τ) ve 2 tane bekleme süresi (w1+w2) vardır.
Toplam gecikme = 3T + 3τ + w1 + w2

## Slide 15: Virtual‐circuit ağlar
Virtual‐circuit ağlar, datagram ağlar ile circuit‐switched ağların özelliklerine sahiptir.
Circuit‐switched ağlardaki gibi setup ve teardown aşamaları vardır.
Kaynaklar circuit‐switched ağlardaki gibi setup aşamasında ayrılır veya datagram ağlardaki gibi istek olduğunda ayrılır.
Datagram ağlardaki her paket adres bilgisi bulundurur ancak adres bir sonraki switch ve kanalı belirler.
Circuit‐switched ağlardaki gibi tüm paketler setup aşamasında belirlenen aynı yolu kullanır.
Virtual‐circuit ağ data link katmanında oluşturulur. Circuit switched ağlar fiziksel katmanda ve datagram ağlar network katmanında oluşturulur.

## Slide 16: Virtual‐circuit ağlar
Şekilde virtual‐switched ağ görülmektedir.
Kaynak ve hedef arasındaki trafik switch’lerle yapılır.
Kaynak ve hedef, bilgisayar, switch, bridge veya diğer cihazlar olabilir.

## Slide 17: Virtual‐circuit ağlar
Adresleme
  Virtual‐circuit ağlarda iki tür adresleme yapılır: global ve lokal.
  Global adres, ağ içerisinde unique (tekil) bir adrestir. Global adres virtual‐circuit identifier (VCI) oluşturmak için kullanılır.
  VCI, global adresin tersine sadece switch ölçeğinde çalışır.
  Bir frame, bir switch’e gelirken bir VCI’ya sahiptir, çıkarken de farklı bir VCI’ye sahiptir.

## Slide 18: Virtual‐circuit ağlar
Aşamalar
  Virtual‐circuit ağlarda setup, data transfer ve teardown aşamaları vardır.
  Setup aşamasında, kaynak ve hedef arasındaki bağlantı için global adresler kullanılarak switch tablosu oluşturulur.
  Teardown aşamasında, kaynak ve hedef cihazlar switch’lere kendi bağlantılarına ait bilgiyi silmesini bildirir.
  Data transfer işlemi, tüm switch’lerdeki girişler kullanılarak oluşturulan virtual‐circuit kullanılarak yapılır.

## Slide 19: Virtual‐circuit ağlar
Her switch gelen frame’deki VCI numarası ve geldiği port numarasına göre bir çıkış portu ve çıkış için VCI belirler.
Şekilde bir switch için gelen ve giden frame’lere atanan port ve VCI numaraları görülmektedir.

## Slide 20: Virtual‐circuit ağlar
Şekilde frame’lerin VCI değerlerinin değişimi görülmektedir.

## Slide 21: Virtual‐circuit ağlar
Setup aşamasında, switch tarafından virctual circuit için bir giriş oluşturulur.
Şekilde Kaynak A switch’e setup frame gönderir.
Virtual circuit oluşturulması setup isteği ve acknowledgment olmak üzere 2 adımdan oluşur.

## Slide 22: Virtual‐circuit ağlar
Setup isteği
  Switch 1 gelen frame’in A’dan B’ye gittiğini bilir ve uygun portu seçer (paket anahtarlama).
  Switch çıkış VCI değeri hariç diğer üç parametreyi belirler. Çıkış VCI değeri acknowledgment bilgisi gelince belirlenir.
  Switch gelen frame’i port 3 ile gönderir.
  Switch 2 gelen setup frame’ini alır ve port 2 ile gönderir. Çıkış VCI numarası hariç diğer 3 parametre belirlenir.
  Switch 3 yine çıkış VCI hariç diğer 3 parametreyi belirler ve paketi B hedefine gönderir.
  Hedef B, A’dan frame almaya uygunsa gelen frame’e VCI değeri atar (77).
  Hedef B tarafında atanan VCI değeri gelen frame’in A’dan geldiğini belirler. Her kaynak için farklı bir VCI değeri atanır.

## Slide 23: Virtual‐circuit ağlar
Acknowledgment
  Acknowledgment (ACK) frame switch tablolarındaki çıkış VCI’yi tamamlar.
  Hedef switch 3’e ACK frame gönderir. ACK global kaynak ve hedef adresini tutar. Frame aynı zamanda VCI 77 değerini de taşır.

## Slide 24: Virtual‐circuit ağlar
Acknowledgment ‐ devam
  Switch 3, ACK frame’i switch 2’ye gönderir. ACK frame switch 3 giriş VCI değerinide gönderir.
  Switch 2 çıkış VCI değerine switch 2’nin giriş VCI değerini atar.
  Aynı işlem switch 1 içinde gerçekleştirilir. Switch 1, switch 2’nin giriş VCI değerini kendisinin çıkış VCI değeri yapar.
  Son olarak switch 1 giriş VCI değerini kaynak A’ya gönderir.
  Kaynak A frame göndermek için kullanacağı VCI değeri olarak switch 1 giriş VCI değerini atar.
Teardown
  Teardown aşamasında kaynak hedefe teardown istek frame’i gönderir. Hedef onay mesajı ile cevapladıktan sonra bağlantı kesilir.

## Slide 25: Virtual‐circuit ağlar
Etkinlik
  Virtual‐circuit ağlarda kaynak ayırma başlangıçta (setup) ve gerektiğinde (demand) olmaktadır. Birinci durumda her paket için gecikme aynıdır, ikinci durumda her paket için gecikme farklıdır.
Delay
  Virtual‐circuit ağlarda setup ve teardown için birer zaman aralığı harcanır.
  Kaynaklar setup aşamasında ayrılmışsa her paket için bekleme olmaz.
  Şekilde 3, transmission time (3T), 3 propagation time (3τ) ve data transfer time.

## Slide 26: Switch yapısı
Circuit‐switched ve packet‐switched ağlarda switch’ler kullanılır.
Circuit‐switched/Devre anahtarlama iki farklı teknoloji kullanır:
  space‐division switch
  time‐division‐switch

## Slide 27: Space‐division switch
Analog ve sayısal ağlarda kullanılabilir. Farklı tasarım şekilleri vardır.
Crossbar switch, n adet girişi m adet çıkışa bağlar.
Elektronik microswitch’ler (transistör) kullanılır. En büyük dezavantaj giriş çıkış sayısı çarpımı kadar crosspoint gerektirmesidir.
1,000 giriş 1,000 çıkış için Herhangi 1,000,000 crosspoints gerekir.

## Slide 28: Space‐division switch
Multistage switch, crossbar switch’leri birkaç aşamada birleştirir.
Switch içerisinde çok sayıda yol oluşturup toplam crosspoint sayısı azaltılır.
İlk aşamada her birisi nxk crossbar switch kullanılır.
Toplam crosspoint = (N/n)x(n x k)+k(N/n)x(N/n)+N/n(k x n)
= 2kN + k(N/n)2
İkinci aşamadaki crosspoint’ler bir bağlantı süresince bloklanır.
Bir multistage switch’te nonblocking için Clos tarafından k ≥ 2n‐1 ilişkisi önerilmiştir

## Slide 29: Space‐division switch
Multistage switch‐ Örnek: 200x200 switch’i (N=200), k=4 ve n=20 olan üç aşamalı switch tasarlayınız.
  İlk aşamada N/n = 200/20 = 10 switch gerekir. Her birisi 20x4 boyutundadır.
  İkinci aşamada 4 crossbar kullanılır. Her birisi 10x10 boyutundadır.
  Toplam crosspoint = 2kN + (N/n)2 = 2*4*200 + 4*(200/20)2 = 2000
  Tek bir crossbar switch kullanılsaydı 200*200 = 40.000 crossbar gerekir.

## Slide 30: Time‐division switch
Time‐Slot Interchange (TSI), en popüler teknolojidir.
TDM multiplexer ve TDM demultiplexer kullanılır.
TSI bir RAM belleğe sahiptir ve giriş ile çıkış bağlantılarına ait bilgiyi saklar.

## Slide 31: Time ve space‐division switch
Space‐division switching çok sayıda crosspoint gerektirir.
Time‐division switching crosspoints gerektirmez ancak anahtarlama bilgisinin RAM’den alınmasında gecikme olur.
İkisinin birleşimi time‐space‐time (TST) switch olarak adlandırılır.

## Slide 32: Paket switch yapısı
Paket anahtarlamalı ağlarda kullanılan switch’ler devre anahtarlamalı ağlardaki switch’lerden farklıdır.
Bir paket switch 4 elemandan oluşur: input ports, output ports, routing processor ve switching fabric.

## Slide 33: Paket switch yapısı
Giriş portları fiziksel ve data link katman fonksiyonlarını gerçekleştirir.
Giriş portlarında paketlerdeki hatalar denetlenir ve düzeltilir.
Giriş portları, fiziksel katman işlemcisi ve data link katman işlemcisinin yanısıra buffer’a sahiptir.

## Slide 34: Paket switch yapısı
Çıkış portları, giriş portlarının yaptığı işleri ters sırada gerçekleştirir.
Routing processor, network katmanında çalışır. Bir sonraki hop adresi belirlenir.
Routing processor routing tablosu kullanılır.
Switching fabrics, giriş kuyruğundan çıkış kuyruğuna paketi taşır.
Switching fabrics olarak crossbar switch, banyan switch veya batcher‐banyan switch kullanılır.

## Slide 35: Paket switch yapısı – switching fabric (banyan switch)
Her aşamada microswitch vardır ve paketler çıkış portlarına binary string’le gönderilir.
n giriş n çıkış için log2n aşama ve her aşamada n/2 microswitch vardır.
İlk aşama, paketi binary string’in en yüksek bit değerine göre yönlendirilir.
İkinci aşama, binary string’in ikinci bit değerine göre paketi bir sonraki aşamaya yönlendirir.

## Slide 36: Paket switch yapısı – switching fabric (banyan switch)
Şekilde 110 ve 010 için paketin yönlendirilmesi görülmektedir.
Her aşamada en soldaki bir bit ile yönlendirme yapılır.

## Slide 37: Paket switch yapısı – switching fabric (banyan switch)
Banyan switch’lerde aynı çıkış portuna iki paket gelirse collision olur.
Bather switch gelen paketleri hedef adresine göre sıralar.
Trap modülü aynı çıkış portuna sahip paketlerin eşzamanlı geçişini engeller.