## Slide 1: Kablosuz Ağ Güvenliği

## Slide 2: Kablosuz Ağ Güvenliği
Kablolu ağlarla karşılaştırıldığında kablosuz ağlar daha yüksek güvenlik riskleri ile karşı karşıyadır
İletişim Kanalı
  İletişim genelde yayın temelli (broadcast)
Hareketlilik
  Çok fazla
Kaynaklar
  Sınırlı
Erişilebilirlik
  Fiziksel güvenliğin olmadığı ortamlarda bulunan cihazlar.

## Slide 3: İletişim Kanalı

## Slide 4: Kablosuz Kanal

## Slide 5: IEEE 802.11 Terminoloji

## Slide 6: WIFI Alliance
802.11b ürünlerinin hepsi aynı standarda dayansa da, farklı satıcılardan gelen ürünlerin başarıyla birlikte çalışıp çalışmayacağına dair her zaman bir endişe oluşmuştur.
Wireless Ethernet Compatibility Alliance (WECA)
Daha sonra WiFi adını aldı
  Sertifikalı 802.11b ürünleri için kullanılır
  Wi-Fi sertifikası daha sonra 802.11g ürünlerine genişletilmiştir.

## Slide 8: Fiziksel katman
IEEE 802 referans modelinin en alt katmanı, sinyallerin kodlanması / kod çözülmesi ve bit iletimi / alımı gibi işlevleri içeren fiziksel katmandır.
Buna ek olarak, fiziksel katman, iletim ortamının özelliklerini içerir.
IEEE 802.11 de fiziksel katman aynı zamanda frekans bantlarını ve anten karakteristiklerini tanımlar.

## Slide 9: MAC Katmanı
MAC protocol data unit (MPDU) paketlerini oluşturur ve çözer
Hata tespiti
Ortam erişimi

## Slide 10: Mantıksal Bağlantı Katmanı
Çoğu veri bağı kontrol protokolünde, veri bağlantısı protokolü varlığı sadece CRC'yi kullanarak hataları saptamakla kalmaz, aynı zamanda hasar görmüş frameleri yeniden ileterek bu hatalarından kurtarmakla da yükümlüdür.
LAN protokol mimarisinde, bu iki işlev MAC ve LLC katmanları arasında bölünür.
MAC katmanı, hataları tespit etmek ve hatalar içeren frameleri atmaktan sorumludur.
LLC katmanı isteğe bağlı olarak hangi framelerin başarıyla alındığını takip eder ve başarısız frameleri tekrar gönderir.

## Slide 11: Kablosuz LAN
Kablosuz bir LAN'ın en küçük yapı taşı, aynı MAC protokolünü yürüten ve aynı paylaşılan kablosuz ortama erişim için yarışan kablosuz istasyonlardan oluşan bir Basic Service Set (BSS).
Bir BSS izole edilebilir veya bir omurga Distribution System (DS) bir Access Point (AP) üzerinden bağlanabilir.
Extended Service Set (ESS), bir DS ile birbirine bağlı iki veya daha fazla BSSten oluşur.

## Slide 13: IEEE 802.11 Services
IEEE 802.11, kablolu LAN'lara özgü işlevselliğe eşdeğer işlevsellik elde etmek için kablosuz LAN tarafından sağlanması gereken dokuz hizmeti tanımlar.

## Slide 15: Dağıtık Sistemlerde Mesaj İletimi
İki temel servis vardır
Distribution : Bir BSS'deki bir istasyondan başka bir BSS'deki bir istasyona ulaşmak için MPDU'lar DS'yi geçmek zorunda kaldığında, istasyonların MPDU'ları alışverişi için kullandığı birincil hizmet
Integration : Entegrasyon servisi, IEEE 802.11 LAN üzerindeki bir istasyon ile entegre IEEE 802.x LAN üzerindeki bir istasyon arasındaki verilerin aktarılmasını sağlar. Entegre terimi, fiziksel olarak DS'ye bağlı olan ve istasyonları, entegrasyon servisi yoluyla mantıksal olarak bir IEEE 802.11 LAN'a bağlanabilen kablolu bir LAN anlamına gelir. Entegrasyon servisi, veri alışverişi için gereken her türlü adres çevirisi ve ortam dönüşüm mantığına özen gösterir.

## Slide 16: İlişkilendirme servisleri
Dağıtım hizmeti, bir istasyona veri gönderip veri kabul etmeden önce o istasyonun ilişkilendirilmesi gerekir.
İlişkilendirme türleri hareketlilik temellidir
  Geçiş yok: Bu tip bir istasyon ya sabittir ya da sadece tek bir BSS'nin iletişim istasyonlarının doğrudan iletişim aralığı.
  BSS geçişi: Bu, bir BSS'den bir BSS'ye istasyon hareketi olarak tanımlanır. aynı ESS içindeki başka bir BSS. Bu durumda, istasyona veri iletimi adresleme yeteneğinin yeni konumu tanıyabilmesini gerektirir istasyonun.
  ESS geçişi: Bu, bir ESS'deki bir BSS'den bir istasyon hareketi olarak tanımlanır Bu durum yalnızca başka bir ESS içindeki bir BSS'ye istasyon hareket edebilir. Tarafından desteklenen üst katman bağlantılarının bakımı 802.11 garanti edilemez. Aslında, hizmet kesintisi meydana gelmesi muhtemeldir.

## Slide 17: İlişkilendirme servisleri
Bir DS içinde ileti gönderimi için, dağıtım hizmeti iletinin teslim edileceği AP'nin kimliğini bilmesi gerekir.
Bir cihazın AP ile üç tür ilişkisi vardır.
- İlişkilendirme: Bir istasyon ile AP arasında ilk ilişkiyi kurar. Bir istasyonun kablosuz LAN'da çerçeve gönderip alabilmesi için önce kimliği ve adresinin bilinmesi gerekir. Bu amaçla, bir istasyon bir ilişki kurmalıdır Belirli bir BSS içindeki bir AP ile.AP daha sonra bunu iletebilir yönlendirilmesini ve teslim edilmesini kolaylaştırmak için ESS içindeki diğer AP'lere bilgi ele alınan çerçeveler.
- Yeniden İlişkilendirme: Kurulan bir ilişkinin bir çerçeveden diğerine aktarılmasını sağlar. AP'den diğerine, bir mobil istasyonun bir BSS'den diğerine geçmesine izin verir.
- İlişki kesme: Bir istasyondan veya AP'den mevcut bir istasyonun ilişki sona erdirilir. Bir istasyon ayrılmadan önce bu bildirimi yapmalıdır bir ESS veya kapatma. Bununla birlikte, MAC yönetim tesisi bildirimde bulunmadan ortadan kaybolan istasyonlara karşı kendini korur.

## Slide 18: IEEE 802.11 Kablosuz LAN
IEEE 802 LAN lar için standartlar geliştiren bir komitedir
1990 da IEEE 802.11 kablosuz LAN lar için geliştirilmiştir
Çok sayıda WLAN
  Farklı frekans
  Farklı data rates

## Slide 19: Kablosuz İletimin Güvenli Yapılması
Kablosuz güvenlik önlemleri, kablosuz iletim, kablosuz erişim noktaları ve kablosuz ağlar olarak gruplandırabilir
Kablosuz iletim için başlıca tehditler, dinleme, mesaj değiştirme veya ekleme ve kesintilerdir
Dinleme için iki önemli engelleme mekanizması vardır.
Sinyal gizleme teknikleri
  SSID yayınını ortadan kaldırılabilir
  Gizli SSID kullanılabilir
  Sinyal gücü kapsama alanını en küçük yapacak kadar küçültülebilir
  Access point bina içinde merkezi bir yere alınabilir
  Yönlü antenler ve sinyal-kaplama teknikleri kullanılarak daha fazla güvenlik elde edilebilir
Şifreleme
  Şifre anahtarı gizli olduğu sürece etkin bir çözümdür
Şifreleme ve kimlik doğrulama protokollerinin kullanılması, mesajların değiştirilmesi veya eklenmesi girişimlerine karşı standart yöntemdir.

## Slide 20: Erişim Noktalarının (Access Point) Güvenli Yapılması
Yetkisiz erişim en önemli tehlikedir
Bu tür yetkisiz erişimleri engellemek için en etkin yol IEEE 802.1x standartını uygulamaktır
  Her cihaz için kimlik doğrulama uygular
  802.1X kullanımı sahte erişim noktalarını ve diğer yetkisiz cihazları güvensiz arka kapı haline getirmeyi önleyebilir.

## Slide 21: IEEE 802.11 Kablosuz LAN Güvenliği
Kablolu LAN'ın kablosuz LAN'da bulunmayan iki özelliği vardır.
1. Kablolu bir LAN üzerinden iletim yapabilmek için bir istasyonun fiziksel olarak bağlı olması gerekir LAN'a bağlanır. Öte yandan, bir kablosuz LAN ile, radyo dalgaları içindeki herhangi bir istasyon LAN üzerindeki diğer cihazların iletim yapabileceği menzil. Bir anlamda, bir form vardır kablolu bir LAN ile kimlik doğrulamanın bazı pozitif ve Bir istasyonu kablolu bir LAN'a bağlamak için muhtemelen gözlemlenebilir eylem.
2. Benzer şekilde, kablolu bir LAN'ın parçası olan bir istasyondan iletim almak için kablolu LAN'da, alıcı istasyonun da kablolu LAN'a bağlı olması gerekir. Açık Öte yandan, kablosuz LAN ile radyo menzilindeki herhangi bir istasyon Böylece, kablolu bir LAN bir dereceye kadar gizlilik sağlayarak LAN'a bağlı istasyonlara veri gönderir.
Kablolu ve kablosuz LAN'lar arasındaki bu farklılıklar kablosuz LAN'lar için sağlam güvenlik hizmetleri ve mekanizmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

## Slide 22: IEEE 802.11 Kablosuz LAN Güvenliği
Orijinal 802.11 spesifikasyonu, gizlilik ve kimlik doğrulama için oldukça zayıf olan bir dizi güvenlik özelliği içeriyordu.
Gizlilik için 802.11, Kablolu Eşdeğer Gizlilik (WEP – Wired Equivalent Protected) algoritmasını tanımlamıştır. 802.11 standardının gizlilik bölümü büyük zayıflıklar içermekteydi.
WEP'in geliştirilmesinin ardından, 802.11i görev grubu WLAN güvenlik sorunlarını ele almak için bir dizi yetenek geliştirmiştir.
WLAN'lara güçlü güvenliğin getirilmesini hızlandırmak amacıyla Wi-Fi Alliance, Wi-Fi standardı olarak Wi-Fi Protected Access (WPA).
WPA 802.11 güvenlik sorunlarının çoğunu ortadan kaldıran ve teknolojinin mevcut durumunu temel alan 802.11i bir dizi güvenlik mekanizmasıdır.
Wi-Fi Alliance, WPA2 programı kapsamında 802.11i spesifikasyonunun tamamıyla uyumlu satıcıları sertifikalandırmaktadır.

## Slide 23: IEEE 802.11 Kablosuz LAN Güvenliği
802.11i standardının son şekli Robust Security Network (RSN) olarak anılır.
Wi-Fi Alliance, satıcıları WPA2 programı kapsamındaki tam 802.11i şartnamesine uygun olarak belgelendirir.
RSN spesifikasyonu oldukça karmaşıktır.

## Slide 24: 802.11i RSN
802.11i RSN güvenlik spesifikasyonu aşağıdaki hizmetleri tanımlar.
Kimlik Doğrulama: Bir kullanıcı ile bir AS arasında karşılıklı kimlik doğrulama sağlayan ve kablosuz bağlantı üzerinden istemci ile AP arasında kullanılacak geçici anahtarlar üreten bir alışverişi tanımlamak için bir protokol kullanılır.
Erişim kontrolü: Bu işlev, kimlik doğrulama işlevinin kullanılmasını zorunlu kılar, Mesajları düzgün bir şekilde yönlendirir ve anahtar değişimini kolaylaştırır. Çeşitli kimlik doğrulama protokolleri kullanılabilir.
Mesaj bütünlüğü ile gizlilik: MAC düzeyindeki veriler (örneğin, bir LLC PDU) şifrelenmesini sağlayan bir mesaj bütünlüğü kodu ile birlikte şifrelenmiştir.

## Slide 26: 802.11i RSN Çalışma Senaryoları
Notes: Discovery aşamasında STA ve AP aşağıdaki alanlarda belirli teknikler üzerinde karar verir:
§ Unicast yayın trafiğini korumak için gizlilik ve MPDU bütünlüğü protokolleri (yalnızca bu STA ve AP arasındaki
trafik)
– WEP, with either a 40-bit or 104-bit key
– TKIP
– CCMP
– Vendor-specific methods
§ Kimlik doğrulama yöntemi
– IEEE 802.1X
– Pre-shared key
– Vendor-specific methods
§ Kriptografi anahtar yönetimi yaklaşımı

## Slide 27: Discovery aşaması
Discovery aşamasında STA ve AP aşağıdaki alanlarda belirli teknikler üzerinde karar verir:
Unicast yayın trafiğini korumak için gizlilik ve MPDU bütünlüğü protokolleri (yalnızca bu STA ve AP arasındaki trafik)
  WEP, with either a 40-bit or 104-bit key
  TKIP (Temporal Key Integrity Protocol)
  CCMP (Counter Mode-CBC MAC Protokolü)
  Vendor-specific methods
Kimlik doğrulama yöntemi
  IEEE 802.1X
  Pre-shared key
  Vendor-specific methods
Kriptografi anahtar yönetimi yaklaşımı

## Slide 28: Kimlik doğrulama aşaması
Kimlik doğrulama aşaması, bir STA ile DS'de bulunan bir kimlik doğrulama sunucusu (AS) arasında karşılıklı kimlik doğrulamasını etkinleştirir.
Kimlik doğrulama, yalnızca yetkili istasyonların şebekeyi kullanmasına ve STA'ya meşru bir şebeke ile iletişim kurduğuna dair güvence sağlamak üzere tasarlanmıştır.
IEEE 802.11i, LAN'lar için erişim denetim işlevleri sağlamak üzere tasarlanmış bir başka standart kullanmaktadır.
  IEEE 802.1X, Port Tabanlı Ağ Erişim Kontrolü
  İstekte bulunan, kimlik doğrulayıcı, ve authentication server (AS)
  STA, AP, kablolu ağda yer alan ayrı bir cihaz

## Slide 29: Anahtar Yönetimi Aşaması
Anahtar yönetim aşaması sırasında çeşitli şifreleme anahtarları üretilir ve STA'lara dağıtılır.
İki anahtar türü vardır: Bir STA ve bir AP arasındaki iletişim için kullanılan pairwise keys ve çoklu yayın iletişimi için kullanılan group keys.

## Slide 30: Pairwise Key (Çift Yönlü Anahtar)
Bir çift cihaz arasında kullanılırılar. Genellikle STA ve AP.
  Master keyden üretilip sırasıyla kullanılırlar.
Pre-Shared keys (PSK)
  AP ve STA tarafından bir şekilde paylaşılır
  802.11i prosedürü tanımlamaz
Master Session Key (MSK)
  Kimlik doğrulama aşamasında oluşturulur
Pairwise Master Key (PMK)
  Master key den elde edilir
  PSK varsa PMK olarak kullanılır, yoksa MSK dan üretilir
Pairwise Transient Key (PTK)
  STA ve AP kimlik doğrulamasından sonra iletişim için 3 anahtardan oluşur
STA ve AP nin adresleri kullanılarak üretilir. Kimliğe bürünme saldırıları önlenir